Voce di Capitolato

Lastre REXPOL EPS 100 white stampato CAM realizzate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con conducibilità termica dichiarata di 0,035 W/mK, autoestinguenti in Euroclasse E, con particolare finitura superficiale interna che migliora l’adesione del collante alla parete, finitura esterna che garantisce la corretta stesura del rasante ed eventuali pretagli detensionanti che aumentano la stabilità dimensionale, specifiche per l’impiego nei sistemi di isolamento a cappotto ETICS, conformi alla normativa UNI EN 13163, con certificazione CE e conformi al Decreto Legislativo “Criteri Ambientali Minimi” in quanto realizzate con almeno il 10% di materia riciclata.